............................................................................

# ….......................
La fonction « Conversion Numérique – Analogique » a pour rôle de convertir un nombre « N » en une tension image de ce nombre. Ce nombre « N » est la plupart du temps codé en binaire naturel ou en binaire codé décimal. Suivant le modèle de convertisseur numérique – analogique (C.N.A.) utilisé, le nombre « N » à une taille de 4, 8, 12, ou 16 bits. La tension de sortie Vs peut varier de 0V à +Vref ou de -Vref à +Vref.

Remarques:
- le nombre « N » peut être codé en …........... ou en ….......... (binaire codé décimal).
- la tension Vref est une tension de référence qui alimente le C.N.A. .
- En anglais un C.N.A. S'appelle « D.A.C. »
# …....................
Quantum: c'est la plus petite différence de tension entre 2 valeursde « Vs ». (pour 2 nombres « N » qui se suivent). La valeur du quantum dépend du nombre de bits qui code le nombre « N ». Plus le quantum est petit, plus le C.N.A. est précis.
n (nombre de bits du nombre N)	résolution	quantum (mV) pour Vs variant de / 0V à + 5V
4	1 sur 16	312,50 mV
8	1 sur
12	1 sur
16	1 sur

- N: nombre codé binaire ou codé en B.C.D. qui doit être convertit en une tension « Vs » (qui est donc la tension « image » de ce nombre.
- n :  nombre de bits du convertisseur (ne pas confondre avec « N ».
- ΔVs max :  C’est la plage de tension maximale du convertisseur

Graphique de Vs en fonction du nombre N

# Formules

avec
Vs: tension de sortie du C.N.A. en volt (V)
q: quantum en volt (V)
N: nombre en décimal (pas d'unité)
# Application
Exemple: principe de lecture et de conversion d'un signal audio gravé sur un cd audio

# Exercice
Soit un convertisseur numérique - analogique 3 bits  (noté b2 b1 b0 ). La tension de sortie Vs doit varier de 0V pour N = 0 à +12V pour N = 7 (en base 10).
Calculer le quantum Q.

Q =

Compléter le tableau ci dessous.
b2	b1	b0	Vs

Compléter le graphique ci dessous
# Documentation constructeur
A l'aide de la documentation constructeur:

- Donner les valeurs extrèmes du nombre N
- Déterminer la taille du bus N: b0 à b.... ?
- Déterminer la valeur du Quantum N
- Déterminer les principales caractéristique de ce convertisseur C.N.A.

Notes personnelles