La fonction Conversion Analogique – Numérique

Exercices
# Exercice
Soit un convertisseur analogique - numérique Le nombre « N » a 4 bits  (noté b3	b2 b1 b0 ). La tension d'entrée Ve peut varier de « 0V » à « +10V

Calculer les valeurs minimum et maximum du nombre « N »

Calculer le L.S.B.

Calculer N si Ve = +2,5 V

# Exercice
Soit un convertisseur analogique - numérique Le nombre « N » a 4 bits  (noté b3	b2 b1 b0 ). La tension d'entrée Ve peut varier de « -5V » à « +5V

Calculer les valeurs minimum et maximum du nombre « N »

Calculer le L.S.B.

Calculer N si Ve = - 2,5 V

# Exercice
Soit un convertisseur analogique - numérique Le nombre « N » a 8 bits  (noté b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ). La tension d'entrée Ve peut varier de « 0V » à « +5V

Calculer les valeurs minimum et maximum du nombre « N »

Calculer le L.S.B.

Calculer N si Ve = +2,5 V
# Documentation constructeur

A l'aide de la documentation constructeur:

- Que veut dire « code width » ?
- Donner la plage de fonctionnement en température du composant « ADC804SH ».
- Déterminer la taille du bus de sortie du composant « ADC804BH »
- Donner les valeurs extrêmes du nombre N
- Déterminer la valeur du LSB pour une tension d'entrée variant de -5V à +5V.
- Déterminer la puissance maximum consommée par ce composant. Donner le résultat en watt.
- Combien de temps met le convertisseur analogique – numérique ADC804 pour convertir une tension analogique en un nombre N ? Donner le résultat en ms.
- Traduire sur la documentation les principales caractéristiques de ce convertisseur C.A.N.