La machine à courant continu
Travaux Dirigés

1. Tracer le symbole d'un moteur à courant continu
2. Tracer le symbole du modèle équivalent d'un moteur à courant continu.
3. Compléter les phrases suivantes
- La vitesse d'un moteur à courant continu est …
- Le couple d'un moteur à courant continu est …
- M.C.C. veut dire …
Compléter les formules suivantes (avec les unités)
Cu =
E =
note: E est la force contre-électromotrice qui dépend de la vitesse de rotation d'un M.C.C.
1. Le sens de rotation d'un moteur à courant continu dépend du signe de la tension d'alimentation:
  sens des aiguilles d'une montre si la tension est positive
  sens inverse des aiguilles d'une montre si la tension est négative

compléter le schéma pour que le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre

compléter le schéma pour que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

- Fermer les interrupteurs ad hoc pour que le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
- Fermer les interrupteurs ad hoc pour que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Exercice 1
La plaque signalétique d’un moteur à courant continu indique :
Pu = 53 kw
n = 2500 tr/min
U = 230 V
I = 9 A
- Calculer le couple utile
- Calculer la puissance absorbée
- Calculer le rendement.

Exercice 2
Un moteur à courant continu à aimant permanent tourne à une vitesse de 5000 tr/min. Son couple utile Cu est alors de 15 N.m
Les paramètres du moteur sont:
- R = 0,7 Ω
- KE = 0,5 V/(rad.s-1)
- KT = 0,5 N.m/A
1. Calculer la vitesse de l'arbre du m.c.c. en radian par seconde
2. Calculer la force électromotrice E produit par le moteur à cette vitesse.
3. Calculer le courant I traversant le moteur.
4. Déduire la tension d'alimentation nécessaire pour obtenir une vitesse de 5000 tr/min