## Slide 1: Chaine d’énergie et d’information
A partir du document réalisé par David Bouduban,
Jean-Christophe Gollentz , Christophe Grandgirard Pierre Ham de l’académie de Besançon

## Slide 2: Le synoptique.
Synoptique (adj.): Qui permet d'embrasser, de saisir d'un même coup d'œil les diverses parties d'un ensemble, qui en offre une vue générale. Tableau synoptique d'une science, d'un système, d'une méthode.

## Slide 3
Pour exemple, la structure générale du Vélo à Assistance Electrique peut être représentée par le synoptique ci –contre :
Cette représentation ne répond pas à une norme en particulier .

## Slide 4
Si le synoptique ne répond pas à des règles de représentation normées, on l’utilise souvent sous une forme qui permet la description de la structure fonctionnelle d’un système.
Elle met en évidence: la chaîne d’énergie et la chaîne d’information de ce système.

## Slide 5: Structure fonctionnelle générale des systèmes
Chaîne d’Information
Chaîne d’Energie
ACTION
Énergies d’entrée
Informations issues d’autres systèmes et d’interfaces H/M
Matière d’œuvre entrante
Matière d’œuvre sortante
Informations destinées à d’autres systèmes et aux interfaces H/M
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir

## Slide 6: Structure fonctionnelle générale des systèmes
Chaîne d’Energie
alimenter
convertir
transmettre
distribuer
Énergies d’entrée
Informations issues d’autres systèmes et d’interfaces H/M
Matière d’œuvre entrante
Matière d’œuvre sortante
Informations destinées à d’autres systèmes et aux interfaces H/M
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Chaîne d’Information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ACTION

## Slide 7: Structure fonctionnelle générale des systèmes
Grandeurs physiques à acquérir
Ordres messages
Capteurs,
Interfaces Homme Machine,
Systèmes numériques d’acquisition de données
Chaîne d’Information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
Informations traitées
Images informationnelles utilisables
Commande TOR
Interface homme/machine
Liaison utilisant le mode de transmission série ou parallèle
Réseaux
Bus capteurs /actionneurs
Commandes analogiques
Matériel:
Automates programmables
Ordinateurs
Microcontrôleurs
Modules logiques programmables
Circuits de commande câblé
Logiciel:
Programmes d’application

## Slide 8: Structure fonctionnelle générale des systèmes
Générateurs
Piles
Accumulateurs…
Réducteurs, poulies courroies, guidages….
Contacteurs
Relais,
distributeurs
Moteurs, vérins, motovariateurs
Chaîne d’Energie
alimenter
convertir
transmettre
Energie 1
distribuer
Energie 2
Energie 3
Energies d’entrée
Paramètres caractéristiques de l’entrée
Paramètres caractéristiques de sortie

## Slide 9: Travail demandé.
Prendre connaissance des systèmes étudiés.
Compléter les chaines d’énergie et d’information sur les document mis à votre disposition.
Vélo à assistance électrique
Station de pompage